## Slide 1
Notes: <number>

## Slide 2
БРОНЕТАНКОВАЯ ТЕХНИКА
На вооружении белорусской армии стоят средние танки Т-72А и Т-72Б, боевая машина пехоты БМП-2, бронетранспортер БТР-80.
ТАНК — основная ударная сила Сухопутных войск. Он предназначен для поражения бронированных целей, огневых средств и живой силы противника.
БМП и БТР предназначены для повышения вооруженности, защищенности и мобильности механизированных (мотострелковых, мобильных) подразделений.
Notes: <number>

## Slide 3
ТАНК Т-72Б
Броневая защита лобовой части корпуса и башни танка представляет собой многослойную комбинированную броневую преграду, которая обеспечивает неуязвимость от большинства типов бронебойных подкалиберных и кумулятивных снарядов танковых и противотанковых средств. Высокая стойкость от кумулятивных боеприпасов увеличена установкой динамической защиты.
Notes: <number>

## Slide 4
Экипаж танка состоит из 3 человек: командира, механика-водителя и наводчика.
Основное вооружение танка Т-72Б – 125-мм гладкоствольная пушка – пусковая установка, поражающая цели как обычными снарядами, так и ракетами, управляемыми по лучу лазера на дистанциях до 4000 м.
В качестве вспомогательного вооружения применяются спаренный с пушкой 7,62-мм пулемет ПКТ и 12,7-мм зенитный пулемет НСВТ.
Танк снабжен лазерным прицелом-дальномером, приборами ночного видения, оборудованием для самоокапывания и для навешивания минного трала. Он способен двигаться с максимальной скоростью по шоссе до 60 км/ч и преодолевать водные преграды глубиной до 5 м.
Notes: <number>

## Slide 5
БМП-2
плавающая бронированная гусеничная машина. Являясь транспортным средством мотострелкового отделения, БМП значительно повышает его маневренность и огневые возможности в бою.
Боевой расчет БМП составляют 3 человека экипажа (командир, наводчик-оператор, механик-водитель) и 7 человек десанта.

## Slide 6
БМП-2 вооружена 30-мм автоматической
пушкой, спаренным с пушкой 7,62-мм пулеметом ПКТ и установкой противотанковых управляемых ракет (ПТУР). Дальность эффективного огня из пушки по наземным целям в зависимости от типа боеприпаса достигает 4000 м. Из пушки можно вести огонь и по воздушным целям с дальностью поражения до 2500 м.
Дальность поражения наземных целей из ПТУР составляет 75—4000 м, а дальность эффективного огня из пулемета — 400—500 м. Наличие бойниц позволяет десанту вести огонь из стрелкового оружия при движении машины.
БМП-2 оснащена приборами ночного видения. Максимальная скорость движения БМП-2 по шоссе достигает 65 км/ч, а на плаву — 7 км/ч.
Notes: <number>

## Slide 7
БТР-80
плавающий колесный бронетранспортер. Боевой расчет БТР составляют 3 человека экипажа (командир, наводчик, водитель) и 7 человек десанта.
Бронетранспортер вооружен 14,5-мм пулеметом КПВТ и 7,62-мм пулеметом ПКТ. Для ведения стрельбы в бортах корпуса имеется семь амбразур, две амбразуры предназначены для ведения огня из пулеметов. Две пары передних колес БТР управляемы. На колесах установлены бескамерные шины сверхнизкого давления или пулестойкие шины. Максимальная скорость движения бронетранспортера по шоссе 80—90 км/ч, а на плаву — 10 км/ч.

## Slide 8
АРТИЛЛЕРИЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК
Из буксируемой и возимой артиллерии на вооружении белорусской армии имеются 122-мм и 152-мм орудия, а также 120-мм и 82-мм минометы.
Более маневренными и эффективными в бою являются самоходно-артиллерийские установки (САУ).

## Slide 9
122-мм САМОХОДНАЯ ГАУБИЦА
2С1 «ГВОЗДИКА»
представляет собой гусеничную бронированную конструкцию, в которой размещена артиллерийская часть 122-мм гаубицы. Броня «Гвоздики» противопульная, корпус герметический, что позволяет преодолевать водные преграды вплавь. Боевое отделение размещается в башне, средней и кормовой части корпуса, а моторно-трансмиссионное отделение — впереди. Дальность стрельбы САУ достигает 27000 м. Бронепробиваемость достигает под прямым углом 180 мм, а под углом 60 — 150 мм.

## Slide 10
152-мм САМОХОДНАЯ ГАУБИЦА
2С3 «АКАЦИЯ»
конструктивно схожа с 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», но имеет более мощный ствол, обладающий большими огневыми возможностями.

## Slide 11
САМОХОДНОЕ ОРУДИЕ 2С9 «НОНА-С»
на базе плавающей машины БМД. Особенность этого самоходного орудия заключается в том, что оно может вести огонь как 120-мм осколочно-фугасными минами, так и снарядами с готовыми нарезами. По эффективности действия у цели они примерно равны 152-мм гаубичным снарядам.

## Slide 12
ПРОТИВОТАНКОВЫЙ САМОХОДНЫЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС 9П149 «ШТУРМ-С»
представляет собой пусковую установку, смонтированную на легком плавающем бронированном транспортере-тягаче, с боекомплектом 130-мм управляемых ракет и системой наведения их на цель. Бронепробиваемость ракеты составляет 560—600 мм, дальность стрельбы — 400—5000 м. Расчет комплекса состоит из 2 человек.

## Slide 13
РЕАКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ
ЗАЛПОВОГО ОГНЯ
Тактико-технические характеристики
Реактивные системы залпового огня | БМ-21 «Град» | БМ 9П140 «Ураган» | БМ 9А52 «Смерч»
Калибр, мм | 122 | 220 | 300
Количество направляющих | 40 | 16 | 12
Дальность стрельбы, км | 20,5 | 35 | 70 (90)
Масса БМ, кг | 13700 | 20000 | 43700
Расчёт, чел. | 8 | 4 | 4
Площадь поражения залпом, га | 2,5 | 43 | 67

## Slide 14
Огонь ведёт белорусская
БМ-21-А-1 «БелГрад»

## Slide 15
РЕАКТИВНАЯ СИСТЕМА
ЗАЛПОВОГО ОГНЯ «ПОЛОНЕЗ»
предназначена для поражения групповых и одиночных целей с высокой точностью на дальностях до 200 км. Реактивная система залпового огня «Полонез» состоит из боевой машины, машины боевого управления и транспортно-заряжающей машины. Боевая машина имеет 8 пусковых контейнеров с управляемыми ракетами способными поражать одновременно различные цели и является одним из современных представителей высокоточного оружия последнего поколения. Расчёт боевой машины комплекса «Полонез» состоит из 3 человек.

## Slide 16
РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС
ТАКТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 9К79 «ТОЧКА У»
В состав комплекса входят смонтированные на колёсном шасси плавающие пусковая установка и транспортно-заряжающая машина. Ракета − твёрдотопливная, одноступенчатая, имеет стартовую массу 2000 кг и спо­собна доставлять боевую часть на расстояния 20−120 км. Боевая часть массой 480 кг может быть осколочно-фугасной, кассетной или наводящейся на радиолокационную станцию. Для достижения максимальной площади поражения подрыв боевой части может осуществляться и в воздухе над целью. Расчёт комплекса «Точка У» состоит из 4 человек.

## Slide 17
СРЕДСТВА ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ
На вооружении Сухопутных войск в качестве средств ПВО имеются
зенитные ракетные комплексы (ЗРК)
и
зенитная артиллерия.

## Slide 18
ЗЕНИТНО-ПУШЕЧНЫЙ
РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС «ТУНГУСКА»
В него входят: боевая машина (БМ) и транспортно-заряжающая машина. БМ смонтирована на гусеничном ходу. На ее башне размещены две двухствольные 30-мм автоматические пушки (зенитные автоматы) и 8 транспортно-пусковых контейнеров с ракетами. Пушечное вооружение комплекса позволяет поражать цели на высотах от 0 до 3000 м, на дальностях до 4000 м. Зенитная управляемая ракета комплекса — твердотопливная с отделяемым стартовым двигателем.
Высота поражения цели ракетой составляет от 15 м до 3500 м на дальности до 8000 м. Комплекс можно использовать и для уничтожения наземных и надводных целей на дальности до 2000 м.
Расчет установки 4 человека:
командир, оператор, наводчик и механик-водитель. Транспортно-заряжающая машина установлена на шасси автомобиля. Она может перевозить 8 ракет и 32 короба с патронами для зенитных автоматов.

## Slide 19
ПЕРЕНОСНОЙ ЗЕНИТНЫЙ
РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС «ИГЛА»
при массе в боевом положении 17 кг способен поражать воздушные цели, движущиеся как на догонных, так и на встречных курсах со скоростью до 360 м/с, на высоте от 10 м до 2500 м и на дальности до 5200 м. В «Игле» используется головка самонаведения, способная в условиях помех различать истинные и ложные цели, и запросчик «свой—чужой».

## Slide 20
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ
Автомат Калашникова имеет общепризнанное мировое лидерство среди автоматического оружия данного класса. На вооружении военнослужащих белорусской армии в качестве индивидуального оружия состоит 5,45-мм автомат Калашникова АК-74, а также его модификации.

## Slide 21
5,45-мм ПУЛЕМЕТ КАЛАШНИКОВА
РПК-74
является наиболее мощным автоматическим оружием мотострелкового отделения. Огонь из пулемета ведется очередями и одиночными выстрелами. Вместимость магазина — 45 патронов. Вес пулемета со снаряженным магазином — 5,46 кг, а прицельная дальность — 1000 м.

## Slide 22
7,62-мм ПУЛЕМЕТ КАЛАШНИКОВА ПК
(ПКМ — модернизированный, ПКС — на станке, ПКТ — танковый) предназначен для уничтожения живой силы и огневых средств противника. Пулеметы ПК и ПКС могут также поражать воздушные цели. Огонь из пулемета ведется очередями. Вместимость ленты — 100, 200, 250 патронов. Вес пулемета со снаряженной лентой на 200 патронов — 15,5 кг, а прицельная дальность — 1500 м. Пулемет обслуживает расчет из двух человек.

## Slide 23
30-мм АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГРАНАТОМЕТ
СТАНКОВЫЙ АГС-17
предназначен для поражения живой силы и огневых средств, расположенных вне укрытий, а также в открытых окопах (траншеях) и за естественными складками местности.
Огонь из гранатомета ведется с изменяемым темпом стрельбы: минимальным — 50—100 выстр./мин или максимальным — 350—400 выстр./мин.
Масса выстрела — 350 г, а масса самой гранаты — 280 г.
Радиус сплошного поражения — 7 м.
Вместимость коробки — 29 выстрелов.
Вес гранатомета без станка — 18 кг, а вес станка — 12 кг. Гранатомет снабжен оптическим прицелом.
Прицельная дальность стрельбы — 1700 м.

## Slide 24
7,62-мм СНАЙПЕРСКАЯ
ВИНТОВКА ДРАГУНОВА (СВД)
наиболее эффективна при ведении огня до 800 м. Огонь ведется одиночными выстрелами. Прицельная дальность стрельбы с оптическим прицелом составляет 1300 м, а с открытым прицелом — 1200 м. Дальность убойного действия пули достигает 1350 м. Вес винтовки без штыка-ножа, с оптическим прицелом и неснаряженным магазином — 4,3 кг.

## Slide 25
9-мм ПИСТОЛЕТ МАКАРОВА (ПМ)
является личным оружием нападения и защиты и предназначен для поражения противника на коротких расстояниях. Огонь из пистолета наиболее эффективен на расстояниях до 50 м. Убойная сила пули сохраняется до 350 м.
Огонь из пистолета ведется одиночными выстрелами. Вместимость магазина — 8 патронов.
Вес пистолета со снаряженным магазином — 810 г.